## Slide 1
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Nerastné suroviny 1
Rozdelenie nerastných surovín a základné pojmy v technickej mineralógii

## Slide 2
Čo je to hmota a látka?
hmota je všetko, čo jestvuje objektívne a nezávisle od našich vnemov a pozorovaní.
Existuje vo forme látky alebo poľa.
látka je forma hmoty, ktorej pokojová hmotnosť má konečnú hodnotu. Elementy hmoty (atómy, molekuly, elektróny) môžu existovať v relatívnom pokoji.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 3
Čo je to surovina?
prírodná entita,
surová hmota,
nespracovaná hmota,
prírodný zdroj,
východiskový materiál do výroby,
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
bol odčlenený od svojho prírodného zdroja, ale ešte nebol spracovaný.

## Slide 4
Rozdelenie surovín
Neživá príroda – prírodné entity:
voda,
vzduch,
Neživá príroda – ťažené entity:
ropa,
zemný plyn,
uhlie,
rudy,
Neživá príroda – vytvorené entity:
odpady,
Živá príroda – prírodné entity:
biomasa.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 5
Čo je to nerast?
chemický prvok alebo chemická zlúčenina
Au (zlato) SiO2 (kremeň)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
vyskytujúce sa v zemskej kôre,
má pevné skupenstvo a kryštalickú štruktúru

## Slide 6
Čo je to minerál?
chemický prvok alebo chemická zlúčenina
Au (zlato) SiO2 (kremeň)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
vyskytujúce sa v zemskej kôre,
má pevné skupenstvo a kryštalickú štruktúru

## Slide 7
Čo je to minerál a čo nerast?
=
minerál = nerast
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 8
Čo je to minerál a čo nerast?
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
každý minerál je nerast
ale nie každý nerast je minerál!
napr. voda, pôda, uhlie patria medzi nerastné suroviny, ale nie sú to minerály

## Slide 9
Čo je to hornina?
rôznorodá anorganická prírodná entita
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
zložená z jedného alebo častejšie z viacerých minerálov
tvorí najvrchnejšiu časť Zeme – zemskú kôru
(litosféru)

## Slide 10
Zloženie zemskej kôry
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 11
Čo je to nerastná surovina?
neobnoviteľná prírodná entita,
prvok, zlúčenina, minerál, hornina,
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
je možné ju ekonomicky využiť - priamo (v pôvodnom stave)
- po úprave (priemyselnou výrobou).

## Slide 12
Rozdelenie zdrojov nerastných surovín
pôda,
voda,
ložiská nerudných surovín,
ložiská rúd,
uhlie,
rašelina,
zemný plyn,
ropa.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 13
Čo je ložisko?
prírodné nahromadenie nerastov,
ekonomicky významné a priemyselne využiteľné nahromadenie nerastov,
povrchový alebo hlbinný lom,
opustený odval,
výsypka alebo odkalisko.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 14
Ložisková geológia
zaoberá sa výskumom ložísk,
popisuje tvar a veľkosť ložísk,
charakterizuje nerastný obsah ložísk,
skúma chemické zloženie nerastov,
snaží sa vysvetliť vznik a vývoj (genézu) ložísk,
praktické využitie hornín a minerálov, zaistenie zásob nerastných surovín.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 15
Vznik minerálov
magmatická tvorba minerálov,
                teplota a kryštalizácia
metamorfóza - vznik minerálov premenou,
teplota a tlak
vznik minerálov chemickým usadzovaním a zvetrávaním,
počasie a transport
minerály z rastlinných a živočíšnych zvyškov (biologický pôvod),
čas, teplota a tlak
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 16
Vznik minerálov
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
http://www.chucklumio.com/science_links.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pm6cCg_Do6k
https://www.youtube.com/watch?v=oyQmVvZNCcg
https://www.youtube.com/watch?v=ri9oPPGYcyM
https://www.youtube.com/watch?v=ew9iKBJXm3c
https://www.youtube.com/watch?v=7m8tevimgco
https://www.youtube.com/watch?v=uLpXju5QsKU11

## Slide 17
Vznik minerálov
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
METAMORFNÉ PROCESY VZNIK METAMORFOVANÝCH HORNÍN. M.C.Escher

## Slide 18
Vznik hornín
vyvreté (resp. magmatické) vznikli kryštalizáciou a ochladzovaním roztavenej magmy v rôznych častiach zemskej kôry,
                žula, andezit, ryolit, čadič
premenené (resp. metamorfované) vznikli prekryštalizovaním (premenou) starších hornín vplyvom tlaku, alebo teploty v hĺbkach zemskej kôry,
mramor, sádrovec
usadené (resp. sedimentárne) vznikajú usadením a spevnením rozpadnutých a rozložených pôvodných starších hornín, typickým znakom väčšiny usadených hornín je vrstvovitosť,
íly, vápenec, dolomit
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 19
Nerudné suroviny
suroviny používané v priemysle,
                napr. grafit, bentonit, azbest, atď.
suroviny, ktoré slúžia k získavaniu nekovových prvkov,
napr. pyrit - S, fluorit - F, apatit – P, atď.
stavebné suroviny,
napr. žula, piesok, íly, atď.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 20
Nerudné suroviny
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
grafit (C)
bentonit (ílovitý minerál)
azbest (silikátový minerál
pyrit (FeS2)
fluorit (CaF2)
apatit (Ca5(PO4)3F
žula (minerál na báze kremeňa, živca)
piesok (na báze kremeňa)
íl (hlinitokremičitan)

## Slide 21
Rozdelenie nerudných surovín podľa spôsobu vzniku
endogénne,
vznikali zároveň s okolitým prostredím
exogénne,
vznikali neskôr ako okolité prostredie
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 22
Endogénne ložiská nerudných surovín
magmatogénne,
                napr. apatit, diamant, grafit, zeolity, atď.
pegmatitové,
napr. kremeň, živec, beryl, korund, atď.
karbonatitové,
napr. kalcit
hydrotermálne,
napr. kremeň, baryt, fluorit, atď.
sublimáty,
napr. síra
metamorfogénne,
napr. mramor, stavebný kameň, atď.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 23
Endogénne ložiská nerudných surovín
diamantová baňa Kligpat v Afrike
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
turmalinové ložiská v pegmatitových žilách v Namíbii

## Slide 24
Endogénne ložiská nerudných surovín
sublimačné ložisko síry na úpätí Etny (kráter Bocca Nuova)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
mramorový lom v Turecku

## Slide 25
Exogénne ložiská nerudných surovín
zvetrávacie,
                napr. kremenný piesok, fluorit, atď.
sedimentárne,
napr. rutil, pieskovec, síra, atď.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
nánosy piesku v Afrike

## Slide 26
Rudné suroviny
názov ruda označuje každú nerastnú surovinu, z ktorej je možné získať kov,
rudné ložisko – nahromadenie rudy v litosfére,
každé dobyvateľné ložisko je miestnou anomáliou koncentrácie daného prvku.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 27
Rozdelenie rudných surovín podľa spôsobu vzniku
primárne,
rudy vznikali na pôvodnom mieste buď vykryštalizovaním z magmy,
alebo usadením z roztokov
sekundárne,
vznikajú chemickou alebo mechanickou koncentráciou rudného obsahu
po rozrušení starších hornín alebo ložísk
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 28
Primárne rudné ložiská
syngenetické,
vznikali súčasne s okolitou horninou, ložisko a okolité horniny sú
výsledkom rovnakého horninotvorného pochodu
epigenetické,
vznikali tak, že rudný obsah vnikal do starších horninových celkov
po puklinách a vyplňoval ich
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 29
Primárne syngenetické rudné ložiská
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
magmatické (vznikli vykryštalizovanim z magmy),
                - oxidické (napr. chromit, ilmenit)
- sulfidické (napr. nikelín)
- metalické (napr. železo, platina)
sedimentárne,
napr. ložiská bahenných železných rúd (limonit)

## Slide 30
Primárne epigenetické rudné ložiská
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
žilné ložiská, resp. rudné žily,
                - výplň rudných žil je tvorená rudami (Fe, Pb – Ag, Sn) a
                žilovinou (kremeň, vápenec, baryt)
impregnačné ložiská,
                - rudný minerál vyplňuje póry v okolitej hornine (urán)
metasomatické ložiská,
                - na základe výmeny prvkov dochádza k vzniku nových minerálov – predovšetkým vo vápencoch a dolomitoch
kontaktné ložiská,
                - vznikli na dotyku s eruptívnym telesom (hematit)

## Slide 31
Primárne epigenetické rudné ložiská
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
franklinit zo žilného ložiska
uránová ruda v impregnačnom ložisku

## Slide 32
Primárne epigenetické rudné ložiská
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
hematit z kontaktného ložiska (po erupcii magmy)

## Slide 33
Sekundárne rudné ložiská
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
náplavy,
vznikali rozrušením a premiestnením už vzniknutých hornín (napr. zlato)

## Slide 34
Použité obrázky
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
http://www.chucklumio.com/science_links.htm
www.webmineral.com
http://hem.fyristorg.com/
www.decadevolcano.net
www.kafkasmermer.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graphite-tn19a.jpg
Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
https://sk.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/