## Slide 1
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Nerastné suroviny 6
Charakteristika minerálov

## Slide 2
Čo je to minerál?
chemický prvok alebo chemická zlúčenina
Au (zlato) SiO2 (kremeň)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
vyskytujúce sa v zemskej kôre,
má pevné skupenstvo a kryštalickú štruktúru

## Slide 3
Popis a charakteristika minerálov
Pre popis a charakteristiku minerálov je potrebné poznať ich základné fyzikálne a chemické vlastnosti.
tieto vlastnosti sú potrebné k presnej klasifikácii minerálov do hierarchického systému a k ich rýchlej a jednoduchšej determinácii (určeniu).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 4
Triedy minerálov
I. Prvky
II. Sulfidy
III. Halogenidy
IV. Oxidy a hydroxidy
V. Karbonáty a dusičnany
VI. Sírany
VII. Fosforečnany
VIII. Kremičitany
IX. Organoidy
X. Meteority.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 5
Vlastnosti minerálov
chemické vlastnosti, fázové zloženie,
kryštálový tvar a kryštalografická sústava,
farba a lesk,
hustota,
tvrdosť a pevnosť,
štiepateľnosť a lom,
taviteľnosť, žiaruvzdornosť,
magnetické vlastnosti,
elektrické vlastnosti.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 6
I. trieda – prvky (karbidy, nitridy, fosfidy, silicidy)
cca 110 minerálov, t.j. 3 % všetkých dnes známych minerálov,
prvok je definovaný ako látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom. Zemská kôra je tvorená prvkami s protónovými číslami 1 (H) - 92 (U),
len malá časť prvkov sa vyskytuje v prírode v rýdzom stave,
prvky sa v mineralógii, podobne ako v chémii, rozdeľujú na kovy (Cu, Ag, Au, Hg, Fe, Pt), polokovy (Bi, As, Sb) a nekovy (S, C).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 7
I. trieda – prvky (karbidy, nitridy, fosfidy, silicidy)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
zlato (Au)
platina (Pt)
Zdroj: www.webmineral.com

## Slide 8
I. trieda – prvky (karbidy, nitridy, fosfidy, silicidy)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
ortuť (Hg)
grafit (C)
Zdroj: www.webmineral.com

## Slide 9
II. trieda – sulfidy (arsenidy, antimonidy, bismutidy)
cca 600 minerálov, t.j. 15 % všetkých dnes známych minerálov,
sulfidy majú väčšinou vysokú hustotu (napr. 5 – 8 g.cm–3), polokovový či kovový lesk, sú nepriehľadné, majú najčastejšie šedú, žltošedú či bronzovo žltú farbu a relatívne nízku tvrdosť,
asi 20 sulfidov je v prírode často sa vyskytujúcich, ostatné sulfidy a všetky ostatné minerály 2. triedy sa vyskytujú vzácne,
ložiská sulfidov sú ekonomicky najdôležitejším zdrojom neželezných kovov (napr. sfalerit – ZnS, chalkopyrit – CuFeS2, galenit – PbS, pyrit – FeS2, molybdenit – MoS2.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 10
II. trieda – sulfidy (arsenidy, antimonidy, bismutidy)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
arzenopyrit (FeAsS)
chalkopyrit (CuFeS2)
Zdroj: www.webmineral.com

## Slide 11
II. trieda – sulfidy (arsenidy, antimonidy, bismutidy)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
akantit (Ag2S)
antimonit (Sb2S3)
Zdroj: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití

## Slide 12
III. trieda – halogenidy
cca 160 minerálov, t.j. 4 % všetkých dnes známych minerálov,
väčšina halogenidov má nízku hustotu a nízku tvrdosť, mnohé sú rozpustné vo vode (najmä chloridy) a majú charakteristickú chuť. Obvykle sa jedná o minerály číre, niekedy sú rôzne zafarbené prímesami. Väčšina jednoduchých halogenidov kryštalizuje v sústavách s vysokou symetriou, napr. v kubickej sústave,
ekonomický význam ložísk halogenidov je veľký: sú zdrojom surovín pre chemický, potravinársky, metalurgický a sklársky priemysel,
ložiská chloridov, jodidov a bromidov vznikajú najčastejšie kryštalizáciou z morskej vody (napr. halit - NaCl, sylvín - KCl, fluorit – CaF2).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 13
III. trieda – halogenidy
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
fluorit (CaF2)
halit (NaCl)
Zdroj: www.webmineral.com

## Slide 14
III. trieda – halogenidy
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
sylvín (KCl)
Zdroj: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití

## Slide 15
IV. trieda – oxidy a hydroxidy
cca 570 minerálov, t.j. 15 % všetkých dnes známych minerálov,
fyzikálne a morfologické vlastnosti oxidov a hydroxidov sú veľmi rozmanité v závislosti na ich štruktúre,
výskyt oxidov a hydroxidov je spojený so širokou škálou genetických procesov – vznikajú v magmatickom, hydrotermálnom, metasomatickom a metamorfnom prostredí. Tvoria cca 17 % zemskej kôry, z toho takmer 90 % pripadá na kremeň,
k oxidom a hydroxidom patria ekonomicky významné rudy (napr. na báze Fe, Cr, Mn, Ti, Cu, Al, Si, Ca, Mg, Sn, Nb, Ta, U, Th).
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 16
IV. trieda – oxidy a hydroxidy
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
hematit (Fe2O3)
Zdroj: www.webmineral.com
magnetit (Fe3O4)

## Slide 17
IV. trieda – oxidy a hydroxidy
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
kasiterit (SnO2)
Zdroj: www.webmineral.com
kremeň (SiO2)

## Slide 18
IV. trieda – oxidy a hydroxidy
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
franklinit ((Zn,Mn,Fe)2+(Fe,Mn)3+2O4)
chromit (FeCr2O4)
Zdroj: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití

## Slide 19
V. trieda – karbonáty a dusičnany
cca 210 minerálov, t.j. 6 % všetkých dnes známych minerálov,
väčšina karbonátov sú v čistej forme bezfarebné, často sa sfarbujú v dôsledku porúch kryštálovej mriežky alebo prítomnosťou inklúzií iných minerálov,
tvrdosť bežných karbonátov je 3 – 4,5 Mohsovej škály, hustota sa pohybuje v intervale cca 2,5 – 4 g.cm–3, majú dokonalú štiepateľnosť,
najväčšie množstvo karbonátov je na báze vápnika, vznikajú sedimentáciou organizmov, hlavne vo vodnom prostredí. Týmto spôsobom vznikajú veľké a mohutné vrstvy vápencov. Karbonáty sú tiež bežnou zložkou hydrotermálnych žíl.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 20
V. trieda – karbonáty a dusičnany
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
karbonáty patria k významným nerastným surovinám. Sú využívané hlavne ako stavebné a ozdobné materiály (vápence, dolomity, mramory, travertíny), slúžia k výrobe cementu (vápence, mramory, dolomity) a vápna (vápence), v hutníctve se používajú ako troskotvorné prísady (vápence, dolomity),
siderit je rudou Fe (FeCO3), rodochrozit Mn (MnCO3), smithsonit Zn (ZnCO3), cerusit Pb (PbCO3), azurit a malachit Cu. Magnezit a v menšej miere dolomit sa využívajú v hutníctve (žiaruvzdorné materiály hutníckych pecí) a používajú sa ako ruda pre výrobu kovového Mg.

## Slide 21
V. trieda – karbonáty a dusičnany
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
kalcit (CaCO3)
Zdroj: www.webmineral.com
aragonit (CaCO3)

## Slide 22
V. trieda – karbonáty a dusičnany
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
siderit (FeCO3)
Zdroj: www.webmineral.com
rodochrozit (MnCO3)

## Slide 23
V. trieda – karbonáty a dusičnany
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
magnezit (MgCO3)
Zdroj: www.webmineral.com
nitronatrit (NaNO3)

## Slide 24
VI. trieda – sírany (sulfáty)
cca 330 minerálov, t.j. 8 % všetkých dnes známych minerálov,
pre sulfáty je charakteristický nekovový vzhľad a nízka tvrdosť (do 4 stupňov Mohsovej stupnice). Sú väčšinou bezfarebné, alebo perleťovo lesklé, často dokonale štiepateľné,
sulfáty vznikajú v prírode reakciami plynných oxidov síry s okolitými horninami pri vulkanickej činnosti, oxidáciou sulfidov, hlavne pyritu (FeS2),
majú uplatnenie v stavebnom priemysle (napr. sádrovec – CaSO4· 2H2O), alebo ako zdroj niektorých prvkov (napr. baryt – BaSO4),
do tejto triedy patria aj chromáty, molybdáty a wolframáty.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 25
VI. trieda – sírany (sulfáty)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
sádrovec (CaSO4 . 2H2O)
Zdroj: www.webmineral.com
baryt (BaSO4)

## Slide 26
VII. trieda – fosforečnany (fosfáty)
cca 700 minerálov, t.j. 18 % všetkých dnes známych minerálov,
tvrdosť a hustota sa u fosfátov pohybujú v širokom intervale (tvrdosť = 1– 6,5, hustota = 1,7–7,3 g.cm–3), rozmanité sú aj ich makroskopické vlastnosti,
veľké množstvo druhov fosfátov vzniká v prostredí, kde sú zdrojom fosforu zvyšky organizmov vytvárajúcich fosfátovú kostru,
praktický význam majú hlavne fosfátové sedimenty tvorené apatitom, ktoré sú surovinami pre výrobu fosforečných hnojiv a fosforu. Fosfáty sú tiež zdrojom prvkov vzácnych zemín a Th.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 27
VII. trieda – fosforečnany (fosfáty)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
apatit (Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Zdroj: www.webmineral.com
tyrkys CuAl6(PO4)4(OH)8·4(H2O)

## Slide 28
VIII. trieda – kremičitany (silikáty)
cca 1050 minerálov, t.j. 26 % všetkých dnes známych minerálov,
silikáty sú najviac vyskytujúcou sa skupinou minerálov – tvoria asi 75 % zemskej kôry, spolu s kremeňom (SiO2 - ktorý je im štruktúrne blízky) dokonca asi 95 %,
predstavujú veľmi dôležitú skupinu nerastných surovín pre keramický, sklársky, stavebný a hutnícky priemysel,
mnoho silikátov patrí medzi významné horninotvorné minerály, napr. olivín (Mg,Fe)2SiO4, augit (Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6, muskovit KAl2(Si3Al)O10(OH)2.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 29
VIII. trieda – kremičitany (silikáty)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
augit (Ca,Mg,Fe)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6)
Zdroj: www.webmineral.com
beryl (Be3Al2Si6O18)

## Slide 30
VIII. trieda – kremičitany (silikáty)
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
olivín (Mg,Fe)2SiO4
kyanit Al2SiO5
Zdroj: Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití

## Slide 31
IX. trieda – organoidy
cca 40 minerálov, t.j. 1 % všetkých dnes známych minerálov,
medzi organoidy sú priradené prírodné látky organickej povahy. Trieda sa tiež rozdeľuje na soli organických kyselín (napr. whewellit - CaC2O4· H2O), uhľovodíky (napr. fichtelit - C18H32), pryskyrica (napr. jantár - C12H20O a podobné hmoty,
naopak kaustobiolity (napr. uhlie, ropa, asfalty a pod.) dnes k minerálom nie sú priradzované.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 32
IX. trieda – organoidy
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
jantár (C12H20O)
Zdroj: www.webmineral.com
jantár (C12H20O)

## Slide 33
X. trieda – meteority
Prevažná väčšina meteoritov sú kamenné chondrity, existujú však aj železné meteority. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona. Musí sa okrem toho pohybovať malou rýchlosťou, t. j. 10 až 20 km/s. Z celého meteoroidu dopadne na zemský povrch iba niekoľko kilogramov, pretože prevažná väčšina hmoty sa roztaví a vyparí preletom cez atmosféru.
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia

## Slide 34
X. trieda – meteority
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
železný meteorit
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Meteorit

## Slide 35
Triedy minerálov
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
antimonit Sb2S3
dolomit CaMg(CO3)2
fluorit CaF2
galenit PbS
halit NaCl
hematit Fe2O3
zlato Au
magnezit MgCO3

## Slide 36
Triedy minerálov
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
ilmenit FeTiO3
sádrovec CaSO4·2 H2O
diamant C
kremeň SiO2
síra S
vápenec CaCO3
chalkopyrit (CuFeS2)
magnetit Fe3O4

## Slide 37
Triedy minerálov
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
malachit Cu2(CO3)(OH)2
platina Pt
magnetit Fe3O4
sfalerit ZnS
jantár (C12H20O)
olivín (Mg,Fe)2SiO4
baryt (BaSO4)
magnezit MgCO3

## Slide 38
Použitá literatúra a obrázky
Nerastné suroviny
1. ročník bakalarského štúdia
Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3
Karol Jesenák, STRUČNÝ PREHĽAD VYUŽITIA NESILIKÁTOVÝCH MINERÁLOV, UK 2012
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/
http://www.mineralman.com/mineralmanPHOTOGALLERY.html
www.webmineral.com
https://sk.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/